重庆交通大学

招

标

文

书

项目名称：双福校区计算机中心多媒体设备

项目编号：  CQUC2011001

二〇一一年三月二十日

我校因教育发展需要，现就“双福校区计算机中心多媒体设备”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目情况

  - 项目名称：双福校区计算机中心多媒体设备

  - 项目编号： CQUC2011001

  - 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

- 招标文件获取办法：

- 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

- 联系人：李老师　　联系电话：023-62652664；

- 招标文件发售价格：300元

- 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼109室)；

- 询价文件发售时间：2011年3月25日至3月31日。

- 标书制作要求、报送时间和地点

- 报价文件要求密封送达；

- 报价文件报送截止时间：  2011年4月7日上午9：00；

- 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学1号门明德楼109室)；

- 开标时间：2011年4月7日上午9：30。

- 报价文件资料组成（具体格式见附件1）：

- 法定代表人授权书；

- 报价货物总价表及分项报价表；

- 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

- 售后服务承诺；

- 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；

- 商务条款

- 交货地点：重庆市江津区重庆交通大学双福校区；

- 交货时间：以合同约定时间为准。

- 质量保证：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

- 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的货物供货，且货物的各项价格（单价与总价）均不得增加。

- 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

- 付款方式：

  - 国产设备：验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

- 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性等。

- 其他未尽事宜双方在合同中约定。

- 报价及报价文件制作要求：

- 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

- 报价文件每一页必加盖报价单位公章；

- 报价为一次性报价；

七、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；

其它符合废标条件的。

八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位，我方不承诺最低价和收到的标书确定中标厂商。

本项目采用最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。

九、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

十、合同签订

1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，我方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

4、合同签订时，询价方有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人、采购代理机构等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前 三 天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十一、货物需求一览表

1：投影机

| 设备项目 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 投影机（7台） | ≥0.63英寸3LCD液晶投影机 亮度 ≥4000流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据） 分辨率：XGA （1024*768） 对比度≥2000：1 灯泡功率≥210W UHB 灯泡寿命大于3000小时（标准模式) 接口如下：2路RGB输入,1路HDMI输入 ，1路RGB输出， 1路复合视频,3路音频输入，1路色差分量视频，USB *1(无PC演示)，USB*1(USB Display),RJ45*1，1路麦克风输入 自动垂直梯形校正 具有无PC演示功能，具有USB Display显示功能 具有网络功能，全中文界面软件，可直接通过网络接口传输计算机画面信号及信息公告显示，加配无线网络路由器可升级为无线网络投影机 顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便 防盗功能：硬件上有防盗杆设计，可以通过粗重的链条固定投影机，软件上有PIN锁和用户标识PIN锁、位置检测器功能 4秒快速开机，分辨率调整及自定义，具有明亮环境模式功能 特种技术的高效双重防尘过滤网装置，运用静电防尘技术能有效地阻止进入机器内的灰尘，最高可以达到5000小时免除尘 扬声器≥16W 具有麦克风输入接口，待机状态下可用 具有节能环保认证 | SONY 日立 松下 |
| 电动屏幕（7幅） | 120寸电动波珠幕 | 红叶 森禹 阿波罗 |
| 防盗吊架（7个） | 全钢制防盗吊架，散热好，全锁定。 |  |
| 安装及线材（7套） |  |  |

2：中控系统

| 设备项目 | 技术参数及要求 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 中控系统 （3套） | 1. 分体式网络控制中控，面板超薄美观 2. 开门即用、关门即走 3. 一指切换 4. 一键开机、一键关机 5. 按键功能可现场自定义 6. 面板锁定功能（自定义） 7. 2路音量分极式调节（线路音量&麦克音量） 8. VGA接口内置防盗检测电路，VGA断线总控室内产生报警 9. 具备外接声光报警专用接口，可扩展为防盗报警系统 10.按键丰富，可单独控制投影机开关/屏幕升降/灯光开关 11.精确的投影机灯泡计时 12.实时双向反馈设备状态给管理系统，可以远程控制各教室内的多媒体设备 | 18个覆膜按键 VGA 3进2出视频3进2出 音频5进2出 1路MIC输出 1路投影机电源控制（延时可自行设置） 1路屏幕电源控制 1路功放电源控制 1路其他设备电源控制 4路I/O智能探测（联动讲台门锁） 1路RS232/IR投影机控制 | 快捷 WISE 博慧 |

3：控制桌（3张）

1. 材质：1.5mm冷轧钢板，尺寸1400*980*730 （左右*前后*上下）

2. 采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果

3. 上盖门左右分拉开关方式，左右两侧置有直线轴承作为导航器，使开关更轻便，同时有效地延长了使用寿命

4. 非接触式磁感应大门探测装置，灵敏度高、不易损坏，配合中控轻松实现“开门即用，关门即走”功能  、

5. 表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂，具防腐、防锈、耐磨、散热等性能

6. 盖门结合处采用防尘结构，既有效地避免粉尘对设备的损害，又提高了设备的安全性

4：扩声系统

| 设备项目 |  | 技术参数及要求 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 （3套 | 音箱 24支 | 梯形箱体，倒相设计，利于消除驻波改善了音质，提高了灵敏度；弧形面网罩配合梯形箱体，更显美观大方。2分频，2单元的简洁设计，采用专门为此音箱开发的高品质扬声器单元，使音箱音质优美、频响宽阔、稳定可靠。自带U形安装支架，可根据现场情况采用横向或竖向方式安装。并且可利用U形支架，根据受众位置，调整音箱辐射轴线，使音箱摆位更合理。 | 额定功率：60W 额定阻抗：8Ω 灵敏度 ：89dB 频响 80HZ-18KHZ | EV HUSHAN BOKE |
|  | 功放 （4台） | 采用铝合金面板，隐藏式功能调节，大功率，多功能设计；全分离器件设计，每通道功率≥100W，自带削峰限制功能，满足大动态信号激励；功率输出分为A,B两组，通过面板功能选择，实现4ch（四通道独立使用），2ch（桥接双声道）及2.1ch（二独立通道＋桥接重低音）三种不同功率输出形式的切换；两组音乐输入及五组话筒输入接口，音乐，话筒信号音量大小可独立调节，隐藏式调节限制旋钮；话筒的混响时间常数，反馈深度，混合深度均可连续调节，重低音音量，频率范围隐藏式调节；重低音线路信号，人声线路信号输出接口；监听耳机音量，隐藏调节及输出接口 | 额定功率：4ch:4×100W/8Ω ；2ch:2×250W/8Ω ；2.1ch:2×100W/8Ω＋250W/8Ω 频率响应范围： 线路：20HZ～20KHz(±1.5dB)；话筒：20HZ～16KHz(±3dB) 信躁比：≥80dB; |  |

注：

- 报价人所投设备配置必须符合或高于上述配置功能要求，且保证设备能成套使用；

- 报价人须在货物情况报告中详细列出所投货物的配置情况及配件（如有配件的请专门注明其单价、功能等，以便评标时参考）；

- 资料不全者其报价将被视为无效报价。

重庆交通大学国有资产管理处

二〇一一年 三 月二十日

附件1：报价文件格式

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价单位：                              (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇一一年三月

一、法定代表人授权书

重庆交通大学：

(报价人全称)法人代表授权             (全权代表姓名)，参加贵方组织的                   项目(招标编号：         )，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

报价人(公章):

日        期:        年   月   日

附:

全权代表姓名：                  (签字):

职        务：                  身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：                 传      真：

电       话：                    手      机：

电 子 邮 箱：

二、报价货物总价表及分项报价表

单位：人民币元

| 包号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂商 | 数量 | 报价合价 | 交货期(天) | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 报价总计（小写）： 大写: |
| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 规格（主要技术参数） | 数量 | 报价单价 | 报价合价 | 交货期 (天) | 质保期 (年) |
|  |  |  |  |  | 招标要求 | 报价响应 |  |  |  |  |  |

(若不够填写可附页）

报价方：（盖章）                  法人（或授权）代表：（签字）              年   月  日

注:1、填写此表时不得改变表格的形式，否则视为不合格报价；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

三、报价货物技术情况报告

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 详细配置、规格技术参数 | 报价货物技术偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（若不够填写可附页）对于需要说明方案的，请另行设计格式及内容附于本表后。

1、填写此表时不得改变表格的形式；

2、填写此表时不得改变货物需求一览表品目号顺序，否则视为不合格报价。

3、每项报价货物必须填写，与招标要求不一致之处（优于或低于）请明确标出。

4、对于系统功能，特点描述可另附页说明。

报价方：（盖章）                 法人（或授权）代表：（签字）              年    月   日

四、售后服务

售后服务及培训内容：

五、报价资格证明文件

报价方应提供下列资料：

- 营业执照、税务登记证（加盖单位公章的复印件）。

- 制造商或公司情况介绍 (加盖单位公章)。

- 近期经营业绩及与本项目相关的案例 (加盖单位公章)。

- 产品销售授权书等其他资质证明文件 (加盖单位公章)。

- 报价方确认为有必要的提供的其他资料。

# Text boxes

正本/副本